## Slide 1: 飞秒激光的SBK技术
重庆医科大学第二临床学院
杜之渝

## Slide 2: 引 言
角膜屈光手术的新技术新设备不断被推出
新的手术方法不断被应用于临床
人们对屈光手术的安全性、稳定性越来越关注
目前矫正屈光不正的主流术式仍为LASIK手术
LASIK因角膜瓣的制作、基质床的切削等都可较明显地降低角膜的生物力学性能

## Slide 3: 目前LASIK手术最引人关注的话题之一
LASIK术后角膜生物力学改变

## Slide 4
显著影响角膜
吸收或消散能
量的能力
角膜瓣的制作
角膜基质的切削
瓣的制作、基质切削
综合作用
LASIK术后角膜生物力学改变

## Slide 5
临床资料
43名患者接受了波前引导LASIK并用Moria130刀头制做角膜瓣。
用Ocular Respose Analyzer(ORA,Reichert产)测量角膜滞后量（corneal hysteresis）及角膜阻力因子量（corneal resistance factor）
未观察到角膜滞后量、角膜阻力因子量与术前角膜中央厚度有关联。
corneal hysteresis corneal resistance factor (mean) (mean)
术前 11.52mmHg 11.68mmHg 术后 9.48mmHg 8.47mmHg
P＜0.0001
LASIK术后角膜生物力学改变

## Slide 6: 常 识
角膜浅基质层板层纤维结构致密，对于维持角膜抗张力起到十分重要的作用，
角膜瓣厚度为80μm时，角膜张力丧失14%；
角膜瓣厚度为140μm时，角膜张力丧失25%；
角膜瓣厚度为160μm、180μm时，角膜张力丧失可以达到30%。

## Slide 7: 问题的解决
手术方式
选择
1
角膜表层切削
2
SBK手术
(sub-bowman keratomileusis)

## Slide 8: 前弹力层下角膜切削术(SBK)
通俗的讲，SBK就是前弹力层下的超薄瓣LASIK
制瓣方式有两种： 超薄瓣?
  机械刀完成制瓣的SBK
  飞秒激光制瓣的SBK
目前飞秒激光用于临床的产品主要是美国AMO公司成产的intralase飞秒激光。

## Slide 9
1
2
3
飞秒激光SBK之优势
飞秒激光的手术效果
飞秒激光SBK的手术安全性

## Slide 10: 飞秒激光SBK的优势
制
瓣
时
间
机械板层刀
10秒—30秒
60kHz飞秒激光制瓣在20秒以内
AMO的150kHz的intralase飞秒激光需10秒或更少。

## Slide 11
制瓣厚度的精确性方面
  如果预先设计为110μm厚的角膜瓣，有的板层刀110刀头制瓣实际厚度会达到140.53±15.14μm（116μm -179μm）左右，而飞秒激光制瓣的平均厚度是115.8 ±12.0μm（94μm -154μm）左右；有的板层刀用90刀头制瓣，实际会达到128.03±12.03μm，而用飞秒激光制100μm的瓣，实际厚度约为105.3±12.3μm。目前有一种为SBK特殊设计的板层刀，制瓣厚度约在100.38±10.07μm（77μm -125μm）左右；当然用飞秒激光制作90μm的角膜瓣也会更加精确。

## Slide 12: 飞秒激光精确制瓣的优势
做SBK时角膜瓣厚度的精确性越高，手术的安全性就越大，术后发生角膜膨隆的风险就会更小
角膜瓣越薄其损伤的神经更少，也能进一步减少术后干眼的发生率
正是由于飞秒激光在制瓣精确性方面的优势，所以，它一开始就涉足到SBK技术，我们用飞秒激光制作的角膜瓣基本上都是90--100μm的角膜瓣

## Slide 13: 角膜瓣粘附力
在角膜瓣粘附力方面：
  最近一项由Dr.knorz和同事们开展的研究发现，对于角膜瓣的粘附力，intralase飞秒激光制作的角膜瓣大约比机械微型刀制作的角膜瓣强2.5倍。他们又制作了瓣缘角度为150°的兔角膜瓣，结果intralase 激光的比角膜刀的强3.5倍。如果你在12个月后试图掀开intralase瓣，你会发现十分困难。而机械角膜刀做的瓣，即使是10年前作的，掀瓣都比较容易。

## Slide 14: 角膜瓣粘附力对比
微型角膜刀 制瓣130um | Intralase FS 15 制瓣110um | 微型角膜刀 制瓣140um | Intralase FS 150 制瓣120um
1月： 角膜瓣牵拉力65g 3月： 角膜瓣牵拉力127.5g Jae Yong Kim | 1月： 角膜瓣牵拉力 126.7g 3月： 角膜瓣牵拉力191.3g Jae Yong Kim | 75天： 角膜瓣牵拉力 210±89g（114-360g） Michael C.Knorz | 75天： 角膜瓣牵拉力 492±46g（439-540g） Michael C.Knorz

## Slide 15
伦敦大学国王学院John Marshall
  intralase垂直切削的角膜瓣在术后显示出可以和PRK相比的生物学强度，特别是在做Bowman层下或称为“薄瓣LASIK”时薄的角膜瓣（90微米）时。
  标准的微型角膜刀切削的非斜形边缘瓣显示只残留很小的强度
  就像一个邦迪创可贴贴在篮球上。

## Slide 16: 在制作“个性化”角膜瓣方面
个性化手术
瓣厚度
直径
瓣缘入切角
角度
瓣形状
瓣蒂位置
宽度

## Slide 17: 飞秒激光SBK手术的诸多优势
制瓣的
更精准性
角膜瓣更
不容易移位
上皮更
不容易植入
瓣的粘附力
更强

## Slide 18: 飞秒激光在精确度和安全性上的优势, 使其适应范围进一步扩大
1
更高的屈光度（近视或远视）
薄角膜
2
角膜偏小或偏大者
角膜曲率偏陡或偏平坦者
3
对“刀片”或者“切瓣”恐惧的患者
飞秒激光SBK手术的诸多优势
  应用飞秒激光SBK技术,更能收到良好的效果.

## Slide 19: 飞秒激光的手术效果
  Daniel S. Durrie博士负责的一项随机、前瞻性的、独立中心的对比研究中，一只眼用某种机械角膜刀制瓣，而另一眼用intralase制瓣。在对所有手术眼做了连续3个月的随访后发现，两组的术后效果都非常好。
  但是intralase飞秒激光手术眼在术后1天、1周、1个月和3个月都获得了更好的视觉。

## Slide 20: 飞秒激光的手术效果
  intralase手术组的术后视力非常令人满意，90%以上达到20/20，在术后一个月超过75%达到20/16。
  这些结果都优于Daniel S. Durrie博士曾经使用的一种微型角膜刀所做的临床试验。通过调查问卷反
  映出患者对intralase手术眼的视觉质量更满意。
  另外，Schirmer's试验结果提示两组的差异有统计学意义且intralase手术眼更好。术后的总额高阶相差，尤其彗差，两组差异有统计学意义且intralase手术眼更低。

## Slide 21: 飞秒激光SBK的手术安全性
暂时性光敏感综合症
前房气泡形成
负压丢失
掀瓣困难
DLK的发生
角膜内气泡
并发症

## Slide 22: 飞秒激光SBK的手术安全性
  在一项对3009只眼用飞秒激光做SBK的临床研究中John.S.M chang博士发现，总的并发症发生率非常低，仅有0.63%。所有的瓣相关并发症都在同一天给予处理。我们知道，角膜刀制作角膜瓣引起的并发症发生率大约为5%，而飞秒激光SBK的并发症要明显低于这个比例，并且无严重的并发症出现。因此，飞秒激光SBK是一种十分安全的手术。
  国内有学者发现，用飞秒激光制作的角膜瓣太薄时，在术后1月左右，角膜层间雾浊的比例会有所增加，所以建议制作95-100μm的角膜瓣。同时，尽量降低激光能量，这一问题就能很好的控制。

## Slide 23
AMO的Intralase作为第一台临床应用飞秒激光全球装机超过1000台，手术过200万例
美国50%LASIK应用飞秒激光
日本香港90%LASIK应用飞秒激光
结束语
飞秒激光技术，是当今激光眼科学界的前沿技术，也是眼科激光矫治近视手术史上的一次重大革新。
随着飞秒激光在国内的普及应用，与之相伴随的超薄瓣LASIK， 即飞秒激光SBK技术将有极大的发展空间 !

## Slide 24
Thank You !
Dr.duzhiyu@163.com

## Slide 25
14%
25%
29%
33%
80m
140m
160m
180m
Loss of Strength
角膜张力的改变

## Slide 26
“强壮”角膜
“脆弱”角膜
160 m
340 m
“脆弱”角膜
“强壮”角膜
6 mm
8-12 mm